## Slide 1: Primeros pasos en simulación con LTSpice
Objetivo: Familiarizarse con LTSpice, realizar la primera simulación básica y vincular resultados virtuales con componentes reales.
¿Qué es LTSpice?: Simulador de circuitos electrónicos gratuito, usado en academia e industria.
Ventajas: Diseño rápido, observación gráfica de tensiones/corrientes, reducción de errores antes del prototipado.
Recursos: Descarga LTSpice - https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Libro UNLP – González, M.L. (2018) - https://drive.google.com/file/d/10rYELlHRaqggOJJ-awlfc-lbIeZhaUKD/view
PROYECTO TRANSVERSAL IV – FACULTAD DE INGENIERÍA – UNMDP
C. CEBEDIO – L. RABIOGLIO – M. MOREL

## Slide 2: Actividad 1 Parte A: Simulación de un LED
Simulación en LTSpice
Circuito: Fuente – Resistencia – LED – Tierra.
Análisis transitorio (.tran) o punto de operación (.op).
Medir: Corriente por el LED y tensión en sus terminales.
Preguntas clave: efecto de variar resistencia, tensión de conducción, LED invertido, medición con llave.
PROYECTO TRANSVERSAL IV – FACULTAD DE INGENIERÍA – UNMDP
C. CEBEDIO – L. RABIOGLIO – M. MOREL

## Slide 3: Parte B: Montaje real y comparación
Materiales: Fuente, protoboard, cables, resistencias, LEDs, pulsador y llave.
Actividades: Medir corriente y tensión en LEDs, verificar tensión en la llave cerrada.
Comparar resultados simulación vs realidad: posibles diferencias por modelos ideales.
Hojas de datos están en https://www.alldatasheet.es/
PROYECTO TRANSVERSAL IV – FACULTAD DE INGENIERÍA – UNMDP
C. CEBEDIO – L. RABIOGLIO – M. MOREL

## Slide 4: Parte C: Modelos reales y ajuste de simulación
Diferencia entre modelo ideal y real: el ideal no contempla pérdidas ni características reales.
Ajuste de simulación: modificar parámetros del modelo e incorporar modelos SPICE de fabricantes.
Recursos: Librería de LEDs - https://drive.google.com/drive/folders/1RLn19_n7JNeIaS6z8DWM_Hbi3slp9_As
Instrucciones para agregar librerías: Libro UNLP, págs. 112–113.
Propuesta continua: Mini feria de componentes reciclados, banco de componentes, mini fichas e identificaciones visuales.
PROYECTO TRANSVERSAL IV – FACULTAD DE INGENIERÍA – UNMDP
C. CEBEDIO – L. RABIOGLIO – M. MOREL